INCLUDEPATH += /usr/local/include \
        /usr/local/include/opencv4 \
        /usr/local/include/opencv4/opencv2

LIBS += /usr/local/lib/libopencv_highgui.so \
        /usr/local/lib/libopencv_core.so \
        /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so \
        /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so \
        /usr/local/lib/*.so

# opencv_001:
掩膜操作（提高对比度）
手动掩膜
使用fliter2D进行掩膜操作
总结：filter2D效率更高。
# opencv_002:
Mat相关操作：
拷贝，复制，Scalar，指针操作，色域转换，定义小矩阵
# opencv_003:
对像素点进行操作
# opencv_004:
addWeighted图像融合
# opencv_005:
对每个像素点进行修改，提高图像的亮度，或降低图像的亮度。
# opencv_006:
基本几何形状绘制，文字显示
# opencv_007:
blur均值模糊（滤波）：取所有像素的平均值赋值给当前像素
GaussianBlur高斯模糊（滤波）：均值滤波的kernel值为
[1,1,1]
[1,1,1]
[1,1,1]
       高斯滤波的kernel值为
x = -2 w = 0.05
x = -1 w = 0.15
x = 0 w = 0.6
x = 1 w = 0.15
x = 2 w = 0.05
# opencv_008:
medianBlur中值滤波：对椒盐噪声有很好的抑制作用
对kernel覆盖的像素进行排序，把中间值赋值给中间像素，就会去除小的干扰
bilateralFilter双边滤波 ：保留图像梯度（轮廓），当有边界时中心的像素值很大，周围的像素值很小，可能会覆盖掉像素的边界特征。双边滤波可以设置阈值，当超过阈值后，就保留当前的像素值，否则就进行高斯滤波。
# opencv_009:
Mat kernel = getStructuringElement(int shape,Size ksize,Point anchor);
腐蚀：数值小的像素取代数值大的像素（暗的像素变多）
膨胀：数值大的像素取代数值小的像素（亮的像素变多）
# opencv_010:
形态学操作：
膨胀，腐蚀
形态学梯度（膨胀-腐蚀）
开操作（先腐蚀后膨胀：去除小亮点）：先腐蚀去除小的亮点，大的要保留的亮色图像也会被深色覆盖部分，膨胀操作会使面积变小的亮色恢复原有大小。
闭操作（先膨胀后腐蚀：去除小黑点）、
顶帽（开操作-原图像）
黑帽（闭操作-原图像）
# opencv_011:
形态学操作，提取水平与垂直线
1、读取图像
2、转为灰度图像
3、转为二值图像（将要提取的线设置为前景色白色，背景为黑色）
4、创建水平提取算子kernel_h，创建垂直提取算子kernel_v
5、先腐蚀，后膨胀，或直接使用morphologyEx进行开操作。
# opencv_012:
上采样和降采样
高斯不同（DOG）：对一个图像进行一次高斯滤波，得到g1，再对g1进行高斯滤波得到	g2，g1-g2结果就是DOG。subtract(g1,g2,output_image,Mat());
# opencv_013:
基本阈值操作
阈值类型：
5种阈值处理方法
1、THRESH_BINARY阈值二值化
2、THRESH_BINARY_INY阈值反二值化
3、THRESH_TRUNC截断（超过阈值的设为阈值，没超过的保持不变）
4、THRESH_TOZERO阈值取零（超过阈值的保持不变，没超过阈值的取0）
5、THRESH_TOZERO_INV（超过阈值的取0，没超过阈值的保持不变）
2种阈值寻找方法
THRESH_OTSU 自动寻找合适的阈值，设置的阈值不再起作用（不用手动设置阈值）
用法：用|或运算符与5种方法中的一种配合使用
THRESH_TRIANGLE反二值化阈值
# opencv_014:
自定义线性滤波：
kernel中心位置就是锚点
卷积如何工作：把kernel放到像素数组上，求锚点周围覆盖的像素乘积之和（包括锚点），用来替换锚点覆盖下的像素的值，称为卷积处理。

常见算子：
Robert算子：
[+1, 0
   0,-1]
[ 0,+1
 -1, 0]
Sonel算子：
[-1,0,1
-2,0,2
-1,0,1]
[-1,-2,-1
  0, 0, 0
  1, 2, 1]
拉普拉斯算子：
[ 0,-1, 0
-1, 4,-1
  0,-1,0]
Sobel算子和拉普拉斯算子用来寻找图像的梯度和边缘。
# opencv_015:
处理边缘：
BORDER_CONSTANT：填充边缘用指定像素值
BORDER_REPLICATE：填充边缘像素用已知的边缘值
BORDER_WRAP：用另外一边的像素值来补偿填充
给图像添加边缘：
copyMakeBorder(Mat src,Mat dst,int top,int bottom,int left,int right,int borderTpe,Scalar value)
卷积操作的函数可以指定边缘填充的类型：
GaussianBlur(src,dst,Size(3,3),0,0,BORDER_WRAP);
# opencv_016:
卷积应用：图像边缘提取，计算图像像素的分布，求一阶导数，导数最大的地方就是边缘。
图像边缘提取：
边缘是什么——是像素值发生跃迁的地方，是图像的显著特征之一，在图像特征提取、对象检测、模式识别等方面都有重要的作用。
如何捕捉/提取边缘——对图像求一阶导数delta=f(x)-f(x-1)，delta越大，说明像素在X方向上变化越大，边缘信号越强。
Sobel算子提取边缘：
水平梯度：Gx = kernel_x*I
垂直梯度：Gy = kernel_y*I
最终梯度：
G = Square(Gx2+Gy2) ===>L1
G = |Gx| + |Gy| ===>L2 近似求解，速度快
Sobel(
inputArray Src,
outputArray dst,
int depth,	// 图像深度，-1会自动设置
int dx,	// x方向求导的阶数
int dy,	// y方向求导的阶数
int ksize,	// kernel的大小，必须是奇数。
double scale = 1,
double delta = 0,
int borderType = BORDE_DEFAULT
)
Laplance算子二阶求导获取图像边缘：
一阶导数的极大值点是边界，在二阶导数中过0点。
1、高斯模糊去噪声
2、转换为灰度图像
3、拉普拉斯二阶导数计算
4、取绝对值
5、显示结果
# opencv_017:

Canny边缘检测：
算法介绍：共五步
1、高斯模糊 GaussianBlur
2、灰度转换 cvtColor
3、计算梯度 Sobel/Scharr
4、非最大信号抑制：根据比较方向比较当前像素与左右或上下元素的值，如果该值是最大值则保留，不是最大值则置0；
5、高低阈值输出二值图像：T1，T2为阈值，凡是高于T1的都保留，凡是小于T2的都丢弃。从高于T1的像素出发，凡是大于T2而且相互连接的，都保留。最终输出二值图像。推荐高低阈值比为T1：T2 = 3:1 / 2:1,其中T1为高阈值，T2为低阈值。
Canny(
inputArray src,	// 输入8-bit图像（0-255）也就是灰度图像
outputArray dst,	//输出边缘图像，一般为二值图像，背景是黑色
double threshold1,	//低阈值
double threshold2,	//高阈值（低阈值大2倍或3倍）
int aptertureSize,	//Sobel算子的Size，通常是3*3，取值3
bool L2gradient	// 选择true表示是L2来归一化，否则使用L1归一化
)
# opencv_018:
霍夫变换——直线检测：
对于所有给出的点，投影到极坐标上，r = xcosɵ+ysinɵ，根据不同的角度，可以得到一条曲线。每个点都能得到一条曲线，如果多个点投影的曲线交于一点，说明这些点在同一条直线上，根据ɵ，r可以推算出直线的位置。
对于任意一条直线上的点来说，变换到极坐标中，从[0,360]空间，可以得到r的大小。属于同一条直线上的点在极坐标(r,ɵ)必然在一点上有最强的信号出现，根据此反算到平面坐标中就可以得到直线上各点的像素坐标。从而得到直线。
如果把图像转换成二值图像，前景色为白色，投影到极坐标上，最白的点就是最强信号，在同一直线上的点的累加。
HoughLines(
inputArray src,
outputArray lines,
double rho,	//生层极坐标时，像素扫描的步长
double theta,	//生成极坐标时，角度步长，一般取CV_PI/180.0
int threshold,	//阈值，当点数超过该值时才被看做是直线
…...
) 输出（r,ɵ）
HoughLinesP()输出直线（x0,y0,x1,y1）

霍夫变换——圆检测：
对一个像素点，根据r和 ɵ，逐步增加，多个相同大小的圆交于一点，说明这些像素在同于个圆上，交点就是圆的圆心
HoughCircles(
inputArray image,	// 8位灰度图像
outputArray circles,	//输出发现结果
int method,	// 方法-HOUGH_GRADIENT
double dp,	// 1
double mindist,	//10 最短距离-可以分辨是两个圆，否则认为是同心圆
double param1,	//
double param2,	//中心点累加阈值
int minradius,	//最小半径
int maxradius	//最大半径
)
# opencv_019:
remap：像素重映射
map_x.create(src.size(),CV_32FC1);
map_y.create(src.size(),CV_32FC1);
remap(src,dst,map_x,map_y,INTER_LINEAR,BORDER_CONSTANT,Scalar(0,255,0));
// remap的映射表
void update_map(){
    for(int row=0;row<src.rows;row++){
        for(int col=0;col<src.cols;col++){
        switch (num) {
        case 0:// 图像缩小为原来的二分之一，相当于降采样
        if(col>=src.cols*0.25&&col<=src.cols*0.75&&row>=src.rows*0.25&&row<=src.rows*0.75){// 在显示窗口的中心显示缩小后的图片，没有没有被图像覆盖的地方用0覆盖
        // 保留偶数行和偶数列的像素
 // 映射表里的元素是该位置应该对应原图像中像素的位置
        map_x.at<float>(row,col) = 2*(col-src.cols*0.25);
        map_y.at<float>(row,col) = 2*(row-src.rows*0.25);
        }else {
        map_x.at<float>(row,col) = 0;
        map_y.at<float>(row,col) = 0;
        }
        break;
        case 1:// 图像关于y轴翻转
        map_x.at<float>(row,col) = src.cols-col;
        map_y.at<float>(row,col) = row;
        break;
        case 2:// 图像关于x轴翻转
        map_x.at<float>(row,col) = col;
        map_y.at<float>(row,col) = src.rows-row;
        break;
        case 3:// 图像关于xy轴翻转
        map_x.at<float>(row,col) = src.cols-col;
        map_y.at<float>(row,col) = src.rows-row;
        break;
        }
        }
    }
}